## Slide 1
第四节 设计和交流中的技术语言
(第二课时）
二、机械制图与识读基础
____三视图

## Slide 2
知识目标：了解三视图成图原理
掌握三视图一般绘制步骤和规律
能力目标：掌握简单三视图的绘制，学会规范作图的方法和技能
情感态度目标：感受技术交流中的三视图的作用，养成细致、严谨的态度
教学重点：掌握简单物体的三视图绘制方法步骤和规律
教学难点：能规范绘制简单三视图
二、机械制图与识图基础：……

## Slide 3
投影和投影法
投影法：在平面上画出物理投影的原理和方法，并用来表示物体的形状和大小。
投影线：产生投影的光线。
投影面：影子所在的平面。
投影：物体产生的影子。
投影：在阳光和灯光的照射下，物体在地面或墙面上就会出现它的影子，这就是物体的投影。
投影
中心投影
平行投影
斜投影
正投影
视图
用正投影所得的物体投影叫做视图
二、机械制图与识图基础：……

## Slide 4
正投影面
水平投影面
侧投影面
O
Y
Z
V
H
W
X
三视图
三面投影体系：
主视图:
立体的正面投影 (V)
俯视图 :
立体的水平投影(H)
左视图:
立体的侧面投影(W)
二、机械制图与识图基础：……

## Slide 5
V
W
H
三视图
二、机械制图与识图基础：……

## Slide 6
三视图
二、机械制图与识图基础：……
V
W
H

## Slide 7
三视图
二、机械制图与识图基础：……
◆.俯视图在主视图的正下方；
左视图在主视图的正右方，
这种位置关系，在一般情况下是不允许变动的。

## Slide 8
三视图
二、机械制图与识图基础：……
V
W
H

## Slide 9
三视图
二、机械制图与识图基础：……
V
W
H

## Slide 10
三视图
二、机械制图与识图基础：……
长
高
宽
宽
主、俯视图长对正
主、左视图高平齐
俯、左视图宽相等
三视图的投影规律:

## Slide 11
三视图
二、机械制图与识图基础：……
遵循正投影法的基本原理及三视图投影规律。画图一般按以下步骤进：
3、画出主视图
4、画出俯视图、左视图
5、检查
6、标注尺寸
7、描深物体轮廓线
2、选择主视图方向
1、分析物体的基本组成
主视

## Slide 12
三视图
二、机械制图与识图基础：……
课堂小结：
一、三面投影体系：主视图 俯视图 左视图：从左向右的观察 二、三视图的规律：
1、主视图和俯视图都反映了物体的长度，长对正
2、主视图和左视图都反映了物体的高度，高平齐
3、俯视图和左视图都反映了物体的宽度，宽相等
三、三视图的作图步骤：
1、分析物体结构形状
2、选择主视图：以能观察到更多物体细节的方向为主视图，尽量减少主视图中虚线的使用。
3、作出主视图
4、作出俯视图和左视图。
5、检查
6、标注尺寸
7、描深轮廓线

## Slide 13
三视图
二、机械制图与识图基础：……
绘图实例：
1、根据立体图，补全俯视图和左视图

## Slide 14
三视图
二、机械制图与识图基础：……
主视
2、实 体 模 型
绘图实例：